## Slide 1
Opleiding Elektrotechniek
ELEDIS10 Digitale Systemen
Opleiding Elektrotechniek

## Slide 2: Doel van DIS10
DIS10 gaat over digitale signaalbewerking (DSP).
Waar denk je dan aan?

## Slide 3: Doel van DIS10
Digitale signaalbewerking (DSP) houdt zich bezig met de wiskundige bewerkingen die we kunnen uitvoeren op (vaak) gesamplede signalen, zodat
we er nuttige informatie uit kunnen filteren;
of het signaal kunnen bewerken.

## Slide 4: Doel van DIS10
Digitale signalen van sensoren kunnen gebruikt worden om systemen te regelen, zodat
eigenschappen van een regelaar dynamisch kunnen worden ingesteld;
zichzelf instellende regelaars kunnen worden gemaakt.

## Slide 5: Inhoud week 1
Typische DSP applicaties
Organisatie DIS10
Sampling
Basisvormen van tijd-discrete signalen
Lineaire tijdsinvariante (LTI) systemen

## Slide 6: Telecommunicatie toepassing: echo-onderdrukking
Bijv. bij hands-free bellen; je microfoon pikt op wat de luidspreker uitstuurt.
Dit kan d.m.v. DSP technieken worden onderdrukt voordat er weer verzending plaatsvindt.
Ruimte
2
+
Ruimte
1
+
Adaptief
Filter
Adaptief
Filter
Vertraging
en
verstoring
Telecommunicatie
-
kanaal
Vertraging
en
verstoring
-
+
-
+

## Slide 7: Audio-toepassing: MP3 compressie
Een belangrijk onderdeel van MP3 encoding is de Fast Fourier Transform (FFT) en de Modified Discrete Cosine Transform (MDCT).
FFT is een “snel” Fourier transformatie DSP algoritme.
Hiermee kun je van een weergave in de tijd naar een weergave in frequenties van een signaal.
Bron: Raissi, R. (2002). The theory behind MP3. MP3’Tech.

## Slide 8: Automotive toepassing: object detectie
Bron plaatjes: Altera (http://www.altera.com/technology/system-design/articles/2012/cutting-through-fog-vehicular-radar.html)
DSP algoritmes waaronder de FFT worden gebruikt om de doppler shift gemeten door radar te berekenen.
Op deze manier wordt de snelheid waarmee objecten op je af komen bepaald.
Ook militaire toepassingen gebruiken deze techniek.

## Slide 9: Telecom toepassing: SDR
SDR = Software Defined Radio
Wordt uitgebreid behandeld in kwartaal 4 bij TEL10.
Bron: https://bytebucket.org/HR_ELEKTRO/tel10/wiki/practica/Lab_3.pdf
Bron: https://pysdr.org/nl/content-nl/pluto.html

## Slide 10: Organisatie DIS10, zie cursushandleiding
Kwartaal 3
3 weken 2x theorieles (op school)
1 week practicum1 (online)
2 weken 2x theorieles (op school)
1 week practicum1 (online)
1 week 2x theorieles (op school)
Tentamen van theorie kwartaal 3
1 Tweetallen zelf te kiezen.
Kwartaal 4
3 weken practicum2 (lab)
2 weken 2x theorieles (op school)
1 week practicum2 (online)
2 weken practicum (lab)
Aftekenen van practicum kw 4
Verslag van practicum kwartaal 4
2 Tweetallen worden ingedeeld aan de hand van de resultaten van het tentamen van kwartaal 3.
Opzet:
6 ECTS = 168 uur = 1 dag/week gedurende twee semesters

## Slide 11: Organisatie DIS10, zie cursushandleiding
Toetsing: Weging: Min: Deadline:
Matlab Notebook 1 5 punten - Week 3.5
Matlab Notebook 2 5 punten - Week 3.8
Tentamen kw3: 40 punten 16 T3
Aftekenen opdrachten: 10 punten - Week 4.8
Verslag kw4: 40 punten 16 T4
Boek (aanbevolen voor uitgebreide uitleg en verdieping):
“Inleiding Digitale Signaalbewerking met Maple en Matlab” – Lynn, P.A.; Fuerst, W.; Andriessen, J.W.M., ISBN 90-557-4448-4, tweede druk. Te bestellen bij studiebijdehand.
Materiaal:
CC3220S-LAUNCHXL en pc
CC3200AUDBOOST boosterpack en HRDIS10 boosterpack
Eindcijfer = Σ punten / 10 als minimaal aantal punten behaald is.

## Slide 12: Leerdoelen, zie cursushandleiding
Aan het eind van de module ben je in staat om:
… een tijd-discreet signaal of LTI-systeem te analyseren in het tijddomein, zodanig dat bijvoorbeeld de impuls- en stapresponsie berekend kan worden.
… een tijd-discreet signaal of LTI-systeem gespecificeerd in het tijddomein om te zetten naar een representatie in een frequentiedomein en vice versa. (d.m.v. de DFT, DTFT, Z-transformatie) zodanig dat het signaal of systeem makkelijker te analyseren is.
… de frequentieresponsie van een systeem te analyseren aan de hand van de polen en nulpunten van dat systeem.
… een digitaal filter te ontwerpen, realiseren en testen met behulp van zowel software als hardware tools op een embedded platform.
… een discrete PID-controller voor een eenvoudig te regelen systeem te ontwerpen, realiseren en testen met behulp van zowel software als hardware tools op een embedded platform.

## Slide 13: Typische werkwijze van een DSP-toepassing
Waarom doen we zo moeilijk?
We kunnen signalen toch ook analoog bewerken.

## Slide 14: Verschil Digital Signal Processing t.o.v. Analog SP
Verschillende aspecten om op te vergelijken:
Flexibiliteit
Betrouwbaarheid
Reproduceerbaarheid
Complexiteit
Kosten

## Slide 15: Ingang filteren

## Slide 16: Analoog  Digitaal en Tijd-continu  Tijd-discreet
Door de ADC wordt de waarde van het sample zelf ook gekwantiseerd
Notes: Waarom staan hier twee stappen in de titel???

## Slide 17: Verwerking in de DSP

## Slide 18: Digitaal  Analoog, Tijddiscreet  Tijdcontinu
Notes: Waarom staan hier twee stappen in de titel?

## Slide 19: Hogere harmonischen/frequenties wegfilteren

## Slide 20: Sampling
: sample interval / sample tijd
: sample frequentie
Oorspronkelijke signaal
Gesamplede signaal
: tijd
: sample nummer

## Slide 21: Samplen is niet éénduidig
Verschillende continue signalen leiden tot hetzelfde gesamplede signaal
Één gesampled signaal kan met vele verschillende continue signalen (replica’s) geassocieerd worden

## Slide 22: Spectrum
Voorbeeld:
Beschouw een signaal met een bepaalde (hoek)frequentie :
Met behulp van de formule van Euler:
,
kun je dit omschrijven als:
De grafiek, die ontstaat als we een signaal uitzetten tegen de frequenties (i.p.v. de tijd), heet het spectrum van het signaal.
Dus het spectrum van dit signaal ziet er als volgt uit:
Zie Rotating Phasors Demo

## Slide 23: Replica’s
In het spectrum kan je, na sampling, geen onderscheid maken tussen de frequenties:
, , , 2 …
Deze gelijkwaardige frequenties worden replica’s genoemd.

## Slide 24: Replica’s
In het spectrum kan je, na sampling, geen onderscheid maken tussen de frequenties:
, , , 2 …
Deze gelijkwaardige frequenties worden replica’s genoemd.

## Slide 25: Replica’s
In het spectrum kan je, na sampling, geen onderscheid maken tussen de frequenties:
, , , 2 …
Deze gelijkwaardige frequenties worden replica’s genoemd.

## Slide 26: Vouwvervorming (Aliasing)
Als de sampling frequent te laag gekozen is, ontstaat er vouwvervorming (aliasing):
De replica’s gaan elkaar overlappen.
Originele spectrum:
Originele spectrum met replica’s:
Vouwvervorming (aliasing):
Zie: Continuous-Discrete Sampling Demo, Bron: http://dspfirst.gatech.edu/matlab/

## Slide 27: Nyquist–Shannon sampling theorema
Om een analoog signaal goed met digitaal signaal te kunnen representeren moet de sample rate voldoende hoog zijn.
Het Nyquist-Shannon sampling theorema geeft aan wat voldoende hoog betekend:
Nyquist rate :
Hoogste frequentie in een signaal:
Nyquist rate (minimale sample rate):

## Slide 28: Basissignalen: Impuls (impulse)

## Slide 29: Basissignalen: Stap (step)

## Slide 30: Oefening: Teken de volgende signalen ...
A.
B.
C.
D.

## Slide 31: Oefening: Teken de volgende signalen …
Gegeven:
Teken voor voor:
A.
B.
C.

## Slide 32: Voorbereiding les 2
Huiswerk week 1 les 1
Opgaven: 1.4, 1.6a, 1.6b en 1.7a tot en met 1.7c
Lezen (verdieping):
  §1.1 Het terrein van de digitale signaalbewerking
  §1.2 Sampling en AD-conversie
  §1.3 Basisvormen van digitale signalen
  (23 pagina’s)

## Slide 33: Lineaire tijdsinvariante (LTI) systemen
Bij dit vak beschouwen we alleen DSP-algoritmes die zich gedragen als lineaire tijdsinvariante (linear time-invariant) systemen:
Lineair:
Tijdsinvariant:
LTI-Systeem
Notes: Herhalen wat lineair betekent onder additie en scalaire vermenigvuldiging
Voorbeelden van lineaire en niet-lineaire systemen: lineaire afhankelijkheid en een quadratisch voorbeeld
Voorbeeld van een niet-tijdsafhankelijk system: expliciete tijdafhankelijkheid

## Slide 34: Oefening: LTI-systemen?
Onderzoek of de volgende relaties LTI-systemen voorstellen:
A. ,
B. ,
C. ,
D.

## Slide 35: LTI-systeemschema’s
Voorbeeld:
Bepaal de formule voor y[n]?
T
Vertraging van 1 sample
z-n
Vertraging van N samples
A
+
Vermenigvuldiging
Optelling
z-1

## Slide 36: Overige eigenschappen van LTI-systemen
In dit vak bestuderen we alleen LTI-systemen met de volgende eigenschappen:
Omkeerbaar:
- Uit het uitgangssignaal kan het ingangssignaal éénduidig bepaald worden.
Stabiel:
- Het uitgangssignaal groeit niet onbegrensd.
Causaal:
- Het huidige uitgangssignaal hangt alleen van huidige en voorafgaande ingangssignalen af en mogelijk van voorafgaande uitgangssignalen.
Geheugen:
- Het huidige uitgangssignaal hangt van voorafgaande in- en/of uitgangssignalen af.
Notes: Op het bord uitleggen dat y[n] = x[n]^2 niet omkeerbaar is

## Slide 37: Instabiliteit
Als de output maar blijft groeien, dan is het systeem niet stabiel!

## Slide 38: Causaliteit en geheugen
Niet causaal:
De huidige uitgang hangt van toekomstige ingangs- en/of uitgangssignalen af.
Geheugen:
Geheugen-element

## Slide 39: Wat hebben we gezien deze week?
Typisch DSP-systeem
Sampling
  Nyquist / Shannon
  Aliasing
Basissignalen
Eigenschappen LTI-systemen

## Slide 40: Voorbereiding week 2
Huiswerk week 1 les 2
Opgaven: 1.10, 1.13, 1.14
Doornemen presentatie week 1
Lezen (verdieping):
  §1.5 Digitale processoren (6 pagina’s)
Oefenopgaven_WK1.pdf
  Oefenopgaven_WK1_uitwerkingen.pdf