## Slide 1
Opleiding Elektrotechniek
ELEDIS10 Digitale Systemen

## Slide 2: Vorige week

## Slide 3: Lineaire tijd invariante (LTI) systemen
Lineair:
- Geen kwadraten of producten van in- en/of uitgangssignalen
Tijd invariant:
  - De eigenschappen van het systeem veranderen niet in de tijd
LTI-Systeem
Voorbeeld:
Notes: Herhalen wat lineair betekent onder additie en scalaire vermenigvuldiging
Voorbeelden van lineaire en niet-lineaire systemen: lineaire afhankelijkheid en een quadratisch voorbeeld
Voorbeeld van een niet-tijdsafhankelijk system: expliciete tijdafhankelijkheid

## Slide 4: Overige eigenschappen van LTI-systemen
In dit vak bestuderen we alleen LTI-systemen met de volgende eigenschappen:
Omkeerbaar:
Uit het uitgangssignaal kan het ingangssignaal éénduidig bepaald worden.
Stabiel:
Het uitgangssignaal groeit niet onbegrensd.
Causaal:
Het huidige uitgangssignaal hangt alleen van huidige en voorafgaande ingangssignalen af en mogelijk van voorafgaande uitgangssignalen.
Geheugen:
Het huidige uitgangssignaal hangt van voorafgaande in- en/of uitgangssignalen af.
Notes: Op het bord uitleggen dat y[n] = x[n]^2 niet omkeerbaar is

## Slide 5: Deze week
Signaalbeschrijving d.m.v. impulsen
Impulsresponsie
Stapresponsie
Convolutie

## Slide 6: Signaalbeschrijving d.m.v. impulsen
Gegeven het volgende signaal:
Dit is ook te schrijven als:
Elk signaal is te beschrijven als impulstrein:

## Slide 7: Impulsresponsie (1/3)
Als we een systeem voeden met een impuls kunnen we informatie krijgen over het systeem:
Systeem
We noemen de uitgang de impulsresponsie
van het systeem.

## Slide 8: Impulsresponsie (2/3)
Geheugenloos
Niet-causaal (in theorie)
Stel we geven een impuls op de input van het systeem en we zien het volgende:

## Slide 9: Impulsresponsie (3/3)
Instabiel
Causaal en stabiel
Stel we geven een impuls op de input van het systeem en we zien het volgende:

## Slide 10: Voorbeeld impulsresponsie (1/4)
Neem de output van een banddoorlaatfilter:
Bepaal de eerste vier waarden van de impulsresponsie

## Slide 11: Voorbeeld impulsresponsie (2/4)
Neem de output van een banddoorlaatfilter:
Bepaal de eerste vier waarden van de impulsresponsie:
(Vóór de impuls is de output natuurlijk nul)

## Slide 12: Voorbeeld impulsresponsie (3/4)
Neem de output van een banddoorlaatfilter:
Bepaal de eerste vier waarden van de impulsresponsie
(Vóór de impuls is de output natuurlijk nul)

## Slide 13: Voorbeeld impulsresponsie (4/4)
We kunnen via een impuls ook de frequentieresponsie bekijken van een systeem.
Zelfde systeem:
We nemen en geven een impuls.
Als we de Fouriertransformatie toepassen op de impulsresponsie van het systeem:
Volgende week
gaan we naar Fourier kijken

## Slide 14: Impulsresponsie in frequentiedomein
Als we een systeem voeden met een impuls kunnen we informatie krijgen over het systeem:
Systeem
We kunnen ook het spectrum van de input en output bekijken.

## Slide 15: Oefening impulsresponsie
Bepaal de impulsresponsie van het volgende systeem en teken de impulsresponsie voor n = -1 t/m 4:

## Slide 16: Stapresponsie
Bij digitale regelaars willen we graag kijken hoe het systeem reageert op een stap :
Systeem
We noemen de uitgang de stapresponsie
van het systeem.

## Slide 17: Voorbeeld stapresponsie (1/3)
Neem de output van een banddoorlaatfilter:
Bereken de eerste vier waarden van de stapresponsie:

## Slide 18: Voorbeeld stapresponsie (2/3)
Neem de output van een banddoorlaatfilter:
Bereken de eerste vier waarden van de stapresponsie:

## Slide 19: Voorbeeld stapresponsie (3/3)
Hetzelfde banddoorlaatfilter:
Stapresponsie:
Bepaal de eindwaarde (de limiet van de stapresponsie:
Als heel groot is en het systeem stabiel is geldt praktisch:
Invullen:
Dus de eindwaarde is:

## Slide 20: Oefeningen stapresponsie
Beschouw het volgende LTI-systeem:
Bepaal de eerste 5 waarden van de stapresponsie en de eindwaarde.
Een ander systeem heeft:
Bepaal de eerste 5 waarden van de stapresponsie.
Leg uit waarom dit systeem geen eindwaarde heeft.

## Slide 21: Voorbereiding les 2
Huiswerk week 2 les 1
Opgaven: 2.1, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8 en 2.9
Lezen (verdieping):
  §2.1 Analyse in het tijddomein; Inleiding
  §2.2 Het beschrijven van digitale signalen met impulsfuncties
  §2.3 Het beschrijven van digitale LTI-processoren
  (10 pagina’s)

## Slide 22: Convolutie
Systeem

## Slide 23: Convolutie

## Slide 24: Convolutie

## Slide 25: Convolutie
Enz.
Algemeen:
Deze operatie wordt convolutie genoemd.

## Slide 26: Eigenschappen van convolutie
Convolutie wordt vaak genoteerd als:
Hiermee kun je rekenen alsof het een gewoon product is, d.w.z.:
We schuiven hier als het ware door naar het moment in de tijd waarin we geïnteresseerd zijn ().
Commutatief
Distributief
Associatief

## Slide 27: Commutatieve eigenschap van convolutie
Convolutie wordt ook genoteerd als:
We gaan ervan uit dat het systeem causaal is.

## Slide 28: Voorbeeld 1 convolutie (1/3)
Gegeven een digitaal systeem met impulsresponsie .
Op dit systeem wordt het ingangssignaal aangeboden.
Bereken het uitgangssignaal

## Slide 29: Voorbeeld 1 convolutie (2/3)
Dus:

## Slide 30: Voorbeeld 1 convolutie (3/3)
Dus:

## Slide 31: Voorbeeld 2 convolutie (1/4)
Gegeven een digitaal systeem met impulsresponsie .
Op dit systeem wordt het ingangssignaal aangeboden.
Bepaal het uitgangssignaal :
  M.b.v. de convolutiesom
  Grafisch

## Slide 32: Voorbeeld 2 convolutie (2/4)
enzovoorts

## Slide 33: Voorbeeld 2 convolutie (3/4)
enzovoorts

## Slide 34: Voorbeeld 2 convolutie (4/4)

## Slide 35: Voorbereiding week 3
Huiswerk week 2 les 2
Opgaven: 2.10 a+b
Doornemen presentatie week 2
Lezen (verdieping):
  §2.4 Digitale convolutie (11 pagina’s)